## Slide 1
레이저 R&D 프론티어
3가지 기술이 만드는 통합 혁신
AI 공정 제어 · 빔 쉐이핑(ARM) · 레이저 세정
Laser R&D | 2026.03.26
1 / 38

## Slide 2
ARM 빔 쉐이핑: 장비 효율의 구조적 전환
1:4
ARM 빔 쉐이핑 장비 대체 효과
nLIGHT AFX 1대가 표준 레이저 4대를 대체 | Coherent ARM 스패터 90%+ 감소
이종금속(Cu-Al) 용접 품질 일관성 대폭 향상 · EOS·DMG Mori 등 다수 OEM 채택 진행 중
▲ EOS/DMG Mori 등 다수 OEM 채택
2 / 38

## Slide 3
01
R&D Frontier
Part 1
R&D 프론티어
왜 지금 이 기술들인가
AI 공정 제어, 빔 쉐이핑(ARM), 레이저 세정 — 3가지 기술이 독립적으로 발전하는 동시에 통합 시너지를 형성하는 구조적 전환점에 도달했다.
3 / 38

## Slide 4
레이저 R&D의 3가지 구조적 압력
EV·디스플레이 공정 정밀도 요구 급증
Cu-Al 이종금속 IMC 제어 필요
LLO 대면적 균일도 요구 증가
UTG 마이크로크랙 억제 과제
→ 기존 단일 빔 레이저로는 한계 도달
중국 표준 레이저 경쟁 심화
IPG Photonics 매출 -22% YoY (2023)
중국산 저가 파이버 레이저 점유율 급등
하드웨어 가격 경쟁 불가 → 소프트웨어·AI 차별화가 생존 전략으로 부상
EU 환경규제 → 화학 전처리 대체
REACH 규제: VOC 용제 사용 제한 강화
용제 폐기 비용 드럼당 $200+ 수준
레이저 세정이 친환경 대안으로 급부상
→ 규제가 채택을 가속하는 구조
핵심 인사이트
세 압력은 동시에 작용한다. 수요 측 정밀도 요구 + 공급 측 가격 경쟁 + 규제 측 환경 압박이 중첩되면서 "소프트웨어·AI·공정 통합"을 통한 차별화가 선택이 아닌 필수가 되었다.
4 / 38

## Slide 5
현재 vs 미래: 장비 판매에서 통합 솔루션으로
BEFORE
AFTER
공정별 전용 장비 — 유연성 없음
파라미터 수동 설정 — 전문 인력 의존
화학 전처리 외주 — 비용·리드타임 증가
사후 품질 검사 — 불량 발견 시 이미 손실
장비 판매 1회성 수익 구조
범용 플랫폼 + AI 자동 최적화
실시간 파라미터 자동 조정
인라인 레이저 세정 통합
실시간 폐루프 제어 — 불량률 최소화
HeSaaS — 구독·서비스 기반 반복 수익
5 / 38

## Slide 6
R&D 도전 과제: 3가지 프론티어의 현주소
AI 기반 공정 제어
지금 가능 (양산·파일럿)
모니터링·이상감지 양산 적용 중
플라즈마 분광, OCT 센서 통합
IPG LDD, Precitec WeldMaster 출시
3~5년 R&D 과제
AI 자율 폐루프 제어
파라미터 실시간 자동 조정
멀티-공정 범용 제어 AI (R&D)
빔 쉐이핑 (ARM)
지금 가능 (양산·파일럿)
ARM(코어+링) 양산 적용
nLIGHT AFX, Coherent ARM 출시
EOS·DMG Mori OEM 채택
3~5년 R&D 과제
SLM(Spatially Localized Modulation)
초고속 동적 빔 분포 제어
멀티-빔 동시 독립 제어 (연구)
레이저 세정
지금 가능 (양산·파일럿)
금속 표면 산화물·오일 제거 양산
자동차·항공우주 생산라인 적용
Laser Photonics, Clean-Lasersysteme 공급
3~5년 R&D 과제
반도체 웨이퍼 세정 파일럿
극자외선(EUV) 포토마스크 세정
유리·세라믹 미세 세정 (R&D)
6 / 38

## Slide 7
02
Key Insights
Part 2
핵심 인사이트
독립 기술이 아닌 통합 포트폴리오
3가지 기술은 각각 독립적 가치를 지니지만, 조합할 때 비로소 기존 솔루션으로 불가능했던 공정 결과를 만들어낸다. 포트폴리오 통합이 진짜 차별화 지점이다.
7 / 38

## Slide 8
이종금속 용접 통합 라인: 3가지 기술 1개 라인에서 검증
1
소재 투입
Cu-Al 이종금속 판재
또는 EV 배터리 탭
공정 파라미터 자동 인식
→
2
레이저 세정
산화물·오일 제거
인라인 세정 (무화학)
REACH 규제 대응
→
3
ARM 빔 쉐이핑 용접
코어:링 비율 실시간 조정
IMC 두께 5µm 이하 제어
스패터 90%+ 감소
→
4
AI 모니터링
플라즈마 분광 실시간 분석
OCT 용입깊이 측정
이상 즉시 경보
→
5
양품 출하
폐루프 검증 완료
공정 데이터 자동 기록
불량률 최소화
8 / 38

## Slide 9
3대 시너지 시나리오
이종금속 용접 통합 (R1+R2+R3)
적용 기술: AI 모니터링 + ARM 빔 쉐이핑 + 레이저 세정
목표 시장: EV 배터리 탭 용접 ($3.2B)
가장 높은 ROI — 세 기술이 동일 공정에서 동시 적용 가능
→ 단기 공략 1순위
LLO 수율 향상 (DOE+AI+세정)
적용 기술: DOE 균일화 + AI 공정 제어 + 세정
목표 시장: 대면적 플렉시블 디스플레이 OLED
대면적 균일도 문제 해결이 핵심 병목
→ 중기 공략 2순위
범용 레이저 플랫폼 (HeSaaS)
적용 기술: ARM + AI + 인라인 세정 통합 플랫폼
목표: 공정별 전용 장비 → 소프트웨어 구독 전환
구독·유지보수·데이터 서비스 반복 수익
→ 장기 전략 비전 (3~5년)
전략 판단
시나리오 1은 기술 준비도와 시장 규모가 모두 높다. 시나리오 2는 고객 Pain Point가 명확하나 검증 기간이 필요하다. 시나리오 3은 장기적 플랫폼 비전으로, 지금은 인프라 구축 단계다.
9 / 38

## Slide 10
공통 기반 → 전용 응용: 투자 효율의 핵심 원칙
공통 기반 레이어
센서 인프라 / 데이터 파이프라인 / 광학 설계
기술 모듈 레이어
ARM 빔 쉐이핑 / AI 모니터링 / 인라인 세정
전용 응용 레이어
IMC 제어 / LLO 균일화 / 세정+텍스처링
10 / 38

## Slide 11
03
AI Process Control
Part 3-1
AI 기반 실시간
레이저 공정 제어
센서 데이터 → AI 판단 → 자동 조정의 4단계 성숙도 구조를 이해하면, 현재 양산 가능한 기술과 3~5년 R&D가 필요한 기술을 명확히 구분할 수 있다.
11 / 38

## Slide 12
AI 공정 제어의 4단계 성숙도
L1 센서 데이터 수집 (인프라)
포토다이오드 / 고속 카메라 / OCT(광학 간섭 단층) / 플라즈마 분광 / LIBS — 모든 AI의 기초
L2 AI 모니터링·이상감지 (양산 검증)
포토다이오드·카메라 기반 이상 감지 / 용접 불량 실시간 경보 / Precitec WeldMaster·IPG LDD 출시
L3 인간+AI 협력 제어
AI 경보 → 작업자 수동 조정 / 실질적 품질 향상 확인 / EWI·IPG 파일럿 적용 中
L4 AI 자율 폐루프 (R&D — Hype 주의)
완전 자동 파라미터 조정 / 사람 개입 없는 실시간 최적화 / 양산 적용 사례 극소수 — 현재 연구 단계
12 / 38

## Slide 13
센서 × AI 모델 × 공정: 적용 매트릭스
공정 | 적합 센서 | AI 모델 | 성숙도 | 우선순위
이종금속 용접 (Cu-Al) | 분광(플라즈마) + IR 카메라 | CNN + DNN 융합 | 파일럿 → 양산 전환 中 | ★★★★★
LLO (디스플레이 분리) | 분광 + OCT | CNN 기반 수율 예측 | R&D (파일럿 초기) | ★★★
LILE (유리 내부 각인) | OCT + 고속 비전 | CNN 결함 분류 | R&D | ★★★
글라스 절단 | 카메라 + IR | CNN 균열 감지 | R&D | ★★
Selective 표면 처리 | 포토다이오드 + LIBS | CNN 조성 분석 | R&D | ★★
13 / 38

## Slide 14
이종금속 용접 AI: 세 접근법의 역할 분담
확신도: 낮음
플라즈마 분광 모니터링 → IMC 징후 감지
원리
플라즈마 방출 분광으로 Cu/Al 증기비 실시간 감지 → IMC 형성 전조 포착
현황
IMC 전용 사례 없음. 분광 모니터링 자체는 Ti/Al 용접에서 연구 수준 검증
한계
용접 풀 내부 IMC 생성과 분광 신호 간 정량적 상관관계 미확립
권고
즉시 도입 불가 — 12개월 데이터 수집 후 파일럿 검토
확신도: 높음
Precitec LWM AI → OK/NOK 자동 판정
원리
광다이오드 + 고속카메라로 용접 풀 감지, CNN 기반 OK/NOK 자동 판정
현황
Audi 배터리 모듈 용접 24/7 양산 적용 — 실측 성과 다수 확인됨
강점
IMC 제어보다 결함 감지 영역. 후속 리젝션 자동화로 직접 수율 연결
권고
ARM 빔 쉐이핑과 결합 시 즉시 도입 가능 — 가장 현실적 경로
전략 원칙: 모니터링 먼저(Precitec LWM) → 데이터 확보 후 단계적 폐루프 — 순서 역전 금지
14 / 38

## Slide 15
LLO 탄화 감지 + 에너지 보정: 가능성과 한계
⚠ 탄화율 감소 50~70% 수치는 근거 없는 추정 — Critic N1 지적. 이 수치를 투자 판단 근거로 사용하지 말 것. [확신도: 매우 낮음]
기술 시나리오
AI + 분광 센서로 LLO 공정 중 탄화 실시간 감지
탄화 신호 임계값 초과 시 → 레이저 에너지 자동 감쇄
이론적 원리: 분광 발광비(CN band / C2 band) 변화 = 탄화 전조
가능성 자체는 물리적으로 타당
현실적 제약
LLO 공정 탄화 전용 AI 사례 데이터 없음 — 산업계 미확인
유리/OLED 계면 반응 특이성: 일반 금속 분광 모델 직접 이전 불가
에너지 보정 응답 속도 vs LLO 공정 속도 정합성 검증 필요
학습 데이터 확보에 최소 12개월 소요 예상
현실적 접근
즉시: 기존 LLO 라인에 분광 센서 부착 → 탄화 데이터 수집 시작
6개월 후: 탄화 신호-품질 상관관계 분석
12개월 후: 상관관계 확인 시 에너지 보정 파일럿
가치: 데이터 자산 = 경쟁사 대비 AI 모델 차별화 해자
15 / 38

## Slide 16
3-2
SECTION
빔 쉐이핑 +
SLM 홀로그래픽 공정
ARM/AFX — 지금 도입 가능한 게임체인저부터
SLM 홀로그래픽 — 연구 흥미도 높으나 양산 5년+까지
ARM/AFX — 즉시
DOE — 저비용
SLM — 장기

## Slide 17
5가지 빔 쉐이핑 방식 비교
기능 / 방식 | ARM / AFX | DOE | 변형 거울 | SLM (LCoS) | CBC
출력 한계 | kW+ | kW+ | kW | ~1.4 kW | kW+
응답 속도 | µs (초고속) | 고정 (수동) | ms | ms | MHz
패턴 유연성 | 7단계 | 단일 패턴 | 연속 조정 | 완전 유연 | 제한적
양산 검증 | 양산 (다수 OEM) | 양산 (Holoor) | 파일럿 | R&D | R&D
비용 | 중 | 저 | 중~고 | 고 | 고
▶ 즉시 투자 우선순위: ARM/AFX (양산+최고효과) → DOE (저비용 LLO) → 변형거울 (파일럿) ── SLM/CBC는 선행연구 수준
17 / 38

## Slide 18
ARM / AFX: 지금 도입 가능한 게임체인저
nLIGHT AFX-2000
7단계
코어:링 비율 (µs 전환)
공정별 최적 패턴 즉시 전환 — 용접·절삭·표면처리 단일 장비 대응
1대 = 4대
장비 대체 효과
EOS & DMG Mori LPBF 시스템 채택. 설비 투자 및 바닥면적 대폭 절감
커스텀
빔 프로파일 자유도
링 / 탑햇 / 가우시안 — 소재·두께별 최적 프로파일 적용 가능
Coherent ARM
스패터 90%+
Cu-Al 용접 스패터 감소
EV 배터리 탭 Cu-Al 이종금속 용접. 링 빔으로 용융 풀 안정화 — 양산 실증
IMC 억제
금속간 화합물 생성 감소
코어:링 비율로 열구배 제어 → IMC 두께 감소. Cu-Al 용접의 핵심 과제 해결
EV 배터리
직접 연결 시장
$3.2B 레이저 배터리 용접 시장. 세정 전처리 + ARM 용접 조합으로 1라인 완결
18 / 38

## Slide 19
DOE 기반 LLO 균일화: 저투자 고효과 경로
⚠ 수율 향상 5~15%p는 출처 부재 추정값 — Critic N2 지적. 현재 근거 없음. [확신도: 낮음]
±15% → ±3%
엑시머 라인빔 균일도 개선
DOE 삽입 후 목표 시나리오 (시뮬레이션 기반)
저
초기 투자 수준
DOE 광학 소자 교체만으로 기존 라인 적용 — 장비 교체 불필요
6개월
파일럿 소요 기간 (추정)
광학 시뮬레이션 → DOE 제작 → 현장 삽입 → 균일도 측정
현실적 접근 순서
1
광학 시뮬레이션 (Zemax/VirtualLab): 현 라인 균일도 맵핑 + DOE 스펙 도출
2
DOE 광학 소자 제작 발주 (Holoor, PowerPhotonic) — 8~12주
3
현장 삽입 후 균일도 재측정. ±3% 달성 여부 확인
4
수율 데이터 수집 3개월 → 수율 향상 실측 후 수치 확정
19 / 38

## Slide 20
SLM 홀로그래픽: 연구 흥미도 높으나 양산 5년+
⚠ Critic D6 내부 모순: "5kW — 3~5년" vs 반증 증거 "10년+". 5kW 달성은 소재 혁신 선행 필요. [확신도: 낮음]
기술 현황
1.4 kW
세계 기록 (Meadowlark Optics, LCoS 기반) — 안정 운용 임계값
2 kW
Fraunhofer ILT 멀티빔 플랫폼 — 연구소 환경 데모 수준
~1 kW
산업 응용 실측 안정 운용 범위 — 현실적 상한선
완전 유연
빔 패턴 실시간 재프로그래밍 — 이론적 최대 유연성
핵심 병목 & 권고
5 kW 달성: 액정 소재 내열성 근본 한계 — 소재 혁신 없이 불가
고출력 시 위상 안정성 급격 저하 — 열렌즈 효과
LILE 마스크리스 비전 (FMM 제거) — 장기 R&D, 즉시 연결 불가
권고: 선행연구(논문 추적 + 소재 동향)만 유지. 대규모 즉시 투자 금지
20 / 38

## Slide 21
기존 어플리케이션 확장: 이종금속 + 글라스 + LILE
확신도: 높음
이종금속 용접 (Cu-Al)
ARM 코어:링으로 IMC 두께 제어
• Coherent ARM Cu-Al 용접 스패터 90%+ 감소 — 양산 실증
• 코어:링 비율 최적화 = 열구배 제어 = IMC 층 억제
• EV 배터리 탭 용접 직접 적용 가능 — 즉시 도입 대상
확신도: 중간
글라스 커팅 / 표면처리
베셀빔 DOE + 적응형 광학 조합
• 베셀빔 비회절 특성 → 두꺼운 글라스 단면 품질 개선
• 마이크로크랙 30~50% 감소 추정 [중간 — 조건부 타당]
• 적응형 광학으로 초점 심도 동적 조정 — 굴곡면 대응
• 권고: 현 라인 데이터 측정 후 DOE 스펙 설계
확신도: 낮음 / 장기
LILE (레이저 유도 분리)
SLM 마스크리스 → FMM 제거 비전
• LILE + SLM = FMM 없이 픽셀 패터닝 단일 공정 이론
• 현재 SLM 출력 제약 (~1 kW)으로 LILE 요구 에너지 미달
• 잉크젯 OLED와 경쟁 — 전환 시 레이저 수요 자체 감소 리스크
• 권고: 3~5년 선행연구. 잉크젯 진행 속도 모니터링 병행
21 / 38

## Slide 22
3-3
SECTION
레이저 세정:
Selective 제거 기술의 직접 확장
기존 Selective 제거 역량이 세정에 직결되는 이유:
동일한 광흡수율 차이 원리 — 소재 경계에서의 선택적 에너지 전달
전처리 세정
후처리 세정
표면 활성화

## Slide 23
레이저 세정 4가지 원리와 적용 영역
🔥
열적 절삭 (Thermal Ablation)
금속 산화물 / 도장 제거
고에너지 펄스 → 오염층 급속 가열 → 기화 제거
Selective 제거와 동일 원리: 기재-오염물 흡수율 차이 활용
적용: 철강/Al 산화물, 용접 전 스케일 제거
⚡
광화학 분해 (Photochemical)
반도체 / 정밀 전자 부품
UV 단파장 → 분자 결합 직접 절단 (열 최소화)
수 nm 레벨 정밀 제거 — 기재 손상 최소
적용: 웨이퍼 표면, PCB 잔류 플럭스, OLED 계면
💥
충격파 제거 (Laser Shock)
미세 파티클 / 웨이퍼
플라즈마 팽창 → 충격파 → 파티클 분리
비접촉 — 수 µm 이하 미세 파티클 제거 가능
적용: 반도체 웨이퍼, 정밀 광학 부품
🌊
기화 증발 (Dry Steam)
대면적 / 중공업 세정
연속파 레이저 → 오염물 가열 증발
넓은 면적 고속 처리 — 수중 또는 건식 방식
적용: 대형 구조물 녹 제거, 선박 도장 제거
23 / 38

## Slide 24
레이저 세정 vs 경쟁 기술 5종 비교
기능 / 기술 | 레이저 | 화학 처리 | 샌드블라스팅 | 드라이아이스 | 초음파
환경 영향 | ✓✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ○
선택성 | ✓✓ | ✗ | ✗ | ○ | ○
기재 손상 | ✓✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓
처리 속도 | ○ | ✓ | ✓ | ✓ | ○
자동화 | ✓ | ○ | ○ | ○ | ○
CAPEX | ✗ | ✓ | ✓ | ○ | ○
OPEX | ✓✓ | ✗ | ✗ | ○ | ○
✓✓ 매우 유리
✓ 유리
○ 중간
✗ 불리
레이저 세정: 환경·선택성·기재보호·OPEX 우위 — CAPEX만 단점. 대량 양산 및 정밀 전처리에서 ROI 역전점 빠르게 도달
24 / 38

## Slide 25
기존 보유 기술과의 5대 결합 시나리오
A
즉시 가능
Selective 제거 → 세정 직결
기존 Selective 제거 공정의 광흡수율 제어 원리가 세정에 직접 이전.
장비 추가 없이 파라미터 조정만으로 표면 세정 기능 확장 가능.
진입장벽 최저 — 빠른 PoC.
B
파일럿 3~5년
LILE + 세정 + 패터닝 통합
LILE 공정 전 레이저 세정으로 계면 순도 향상 → LILE 수율 개선.
장기: LILE + 세정 단일 패스 통합 공정.
단, LILE 자체 성숙도 의존 — 즉시 투자 불가.
C
즉시 가능
이종금속 용접 전처리 세정
Cu-Al 용접 전 계면 산화물 레이저 세정 → IMC 억제 효과 증대.
Laserax 알루미늄 배터리 세정 양산 실증 있음.
세정 → ARM 용접 → AI 모니터링 3단계 통합 라인의 1단계.
D
파일럿 검토
글라스 표면 활성화
글라스 절단 전 표면 세정 + 텍스처링으로 접착력 향상.
용접·봉지 공정 전 세정과 결합 시 수율 연결.
베셀빔 DOE + 세정 순차 공정 검토 대상.
E
파일럿 검토
LLO 후처리 잔류물 제거
LLO 후 OLED/기판 계면 잔류 탄화물 레이저 세정 제거.
기존 화학 세정 대체 시 VOC/폐수 제로화.
단, OLED 계면 손상 리스크 — 에너지 밀도 정밀 제어 필수.
25 / 38

## Slide 26
EV 배터리 세정 + 텍스처링: Alodine 화학처리 대체
Laserax 실증: 45일 염수 시험
45일
레이저 세정+텍스처링
알루미늄 배터리 하우징 처리 후 염수 시험 — 부식 제로
38일
Alodine 화학처리
동일 조건 — 38일에 파단 발생. 레이저 대비 17% 조기 열화
출처: Laserax 공식 케이스 스터디 (양산 검증)
경제성 비교: 소모품 + 유지비
소모품 비용
레이저 $0.02 / m²
샌드블라스팅 $2.50~4.00 / m²
연간 유지비
레이저 $500~1,000 / 년
화학 처리 (Alodine) $3,000~6,000 / 년
결론: 세정+텍스처링은 Alodine 대비 내부식성 우위 + OPEX 1/5 수준 — EV 배터리 전처리 즉시 도입 대상
26 / 38

## Slide 27
4
Part 4
Hype vs Reality
무엇이 즉시 가능하고,
무엇이 3~5년 R&D인가
Critic 검증과 양산 사례를 기반으로 투자 판단을 위한
기술 성숙도 × Hype 수준을 교차 분석한다

## Slide 28
기술 성숙도 × Hype 매트릭스
X축: Hype 수준 (낮→높) | Y축: Reality/양산 검증 (낮→높)
Q2 (낮Hype + 높Reality)
즉시 도입 가능
ARM/AFX 빔 쉐이핑
금속 레이저 세정
AI 모니터링 (감지/경고)
Q1 (높Hype + 높Reality)
해당 없음
Q3 (낮Hype + 낮Reality)
해당 없음
Q4 (높Hype + 낮Reality)
Hype 경계 — 3~5년 R&D
AI 자율 폐루프 제어
SLM 홀로그래픽 양산
중간 영역 — 파일럿 단계
세정+텍스처링 / DOE LLO 균일화 / 반도체급 세정 / 적응형 광학(변형거울)
← 낮음 | Hype 수준 | 높음 →
Reality
/
양산
검증
28 / 38

## Slide 29
확신도 교정 테이블: Critic 검증 결과
Researcher 초안 → Critic 검토 → 교정 확신도
주요 수치 / 주장 | 원래 확신도 | 교정 확신도
LLO AI 탄화율 감소 (50~70%) | 낮음 | 매우 낮음
LLO 수율 향상 (5~15%p) | 중간 | 낮음
SLM 5kW 달성 (3~5년) | 중간 | 낮음
홀로그래픽 처리량 5~8배 향상 | 중간 | 낮음~중간
레이저 세정 시장 CAGR (10~12%) | 중간 | 낮음~중간
AI 자율 폐루프 — 근시일 내 양산 가능 | 명시 안 됨 | 낮음
* 확신도 기준: 매우 낮음(양산 근거 없음) / 낮음(출처 미검증) / 낮음~중간(간접 근거) / 중간(파일럿 수준) / 높음(양산 실증)
29 / 38

## Slide 30
이종금속 IMC 제어: 3가지 접근법 우선순위
Cu-Al 이종금속 용접 — 인터메탈릭 화합물(IMC) 억제 전략 비교
평가 항목 | ARM 빔 쉐이핑 | 용접 전 레이저 세정 | AI 분광 모니터링
효과 확신도 | 높음 | 높음 | 낮음
투자 규모 | 중 (장비 도입) | 중소 (시스템 추가) | 중 (센서+AI 개발)
도입 시기 | 즉시 | 즉시 | 6개월 후
양산 검증 | Coherent ARM (EV 배터리 실증) | Laserax / Trumpf (양산 사례) | IMC 전용 사례 없음 (일반 용접 모니터링만)
권고 시퀀스:
① 레이저 세정 (즉시) → ② ARM 빔 쉐이핑 (즉시) → ③ AI 분광 모니터링 (6개월 후, 데이터 확보 후)
30 / 38

## Slide 31
5
Part 5
검증된 성과
양산 사례와 정량 효과
Hype 영역을 걷어내고 남은 것 —
실제 양산 라인에서 검증된 수치와 사례

## Slide 32
핵심 검증 수치 3개 — 양산 라인 실증 데이터
90%+
스패터 감소
Coherent ARM — Cu-Al 이종금속 EV 탭 용접
[확신도: 높음 — 양산 실증]
65%
기공 편차 감소
CIRP 2024 — ML 기반 파워 제어 적용
기공 크기 12% 감소 + 편차 65% 감소 [확신도: 높음]
1대 = 4대
장비 효율
nLIGHT AFX — EOS LPBF 4개사 채택
1대로 기존 4가지 레이저 모드 대체 + 3배 속도 향상
32 / 38

## Slide 33
양산 검증 사례 종합
실제 생산 라인에서 검증된 기업별 핵심 성과
기업 / 솔루션 | 적용 공정 | 핵심 성과 | 검증 수준
Precitec LWM AI | Audi 배터리 용접 (24/7 연속 생산) | OK / NOK 자동 판정 → 불량 즉시 검출 | 양산
Coherent ARM | EV 탭 Cu-Al 이종금속 용접 | IMC 층 감소 스패터 90%+ 감소 | 양산
nLIGHT AFX | LPBF 금속 적층 (EOS / DMG Mori 등) | 1대 = 4가지 모드 3× 처리 속도 향상 | 양산
Laserax | EV 배터리 하우징 세정 + 텍스처링 | Alodine 화학처리 대체 45일 염수시험 무결함 | 양산
Trumpf BrightLine | Al 합금 용접 (자동차 차체) | 스패터 95%+ 감소 용접 품질 안정화 | 양산
33 / 38

## Slide 34
비즈니스 모델 전환 가능성: HeSaaS
Hardware + embedded Software as a Service — 4가지 전환 벡터
장비 일회 판매
→
AI 솔루션 구독
파라미터 자동 최적화 + 원격 진단 → 반복 수익
공정별 전용 장비
→
범용 플랫폼 (AFX/ARM)
빔 프로파일 전환으로 1대가 다공정 커버 → 고객 ROI 향상
화학 전처리 외주
→
인라인 레이저 세정
Alodine 제거 → CAPEX 포함 통합 공급 → 장기 OPEX 절감
엔지니어 수동 설정
→
AI 자동 최적화
센서+AI로 품질 보증 자동화 → 인건비·부적합 비용 절감
⚠ 주의: HeSaaS 전환은 B2B 레이저 시장 특성상 고객의 공정 데이터 공유 의향 미검증 — 비즈니스 모델 전환 전 검증 필요 [Critic 지적]
34 / 38

## Slide 35
통합 R&D 투자 로드맵: 3단계 시퀀스
공통 기반 → 이종금속 통합 파일럿 → 확장 + IP 확보
Phase 1 0 ~ 6개월
공통 기반 구축
센서 인프라
(고속카메라 + 포토다이오드)
데이터 파이프라인
(수집 → 레이블링 → 저장)
ARM/AFX 파이버 레이저
평가 1대 도입
레이저 세정 시스템
평가 (500W급)
Phase 2 6 ~ 12개월
이종금속 용접 통합 파일럿
세정 → ARM 용접 → AI 검사
단일 라인 파일럿
Precitec LWM AI
인라인 도입
ARM 파라미터 최적화
(Cu-Al IMC 최소화)
DOE LLO 균일화
시뮬레이션 착수
Phase 3 12 ~ 36개월
확장 + IP 확보
AI 폐루프 파일럿
(데이터 확보 후)
DOE LLO 양산 적용
+ 세정+텍스처링 통합
결합 공정 특허 3건+
(세정×ARM×AI)
SLM 홀로그래픽
선행 연구 착수
35 / 38

## Slide 36
핵심 병목 × 해결 경로 테이블
기술 성숙보다 병목 해소가 먼저다 — 6가지 핵심 제약과 대응 경로
핵심 병목 | 해결 경로 | 예상 해소 시점
AI 학습 데이터 부족 (공정 특화 데이터 없음) | 자체 데이터 파이프라인 구축 + GAN 합성 데이터 보완 | 6~12개월
SLM 소자 내열성 한계 (~1.4kW 실용 한계) | 차세대 내열 LCoS 소재 혁신 (Meadowlark / Fraunhofer ILT 연구 중) | 3~5년+
UV 대역 동적 빔 쉐이핑 소자 부재 (SLM의 UV 파장 제한) | DOE 고정 패턴으로 보완 + UV 전용 적응형 광학 연구 | 3~5년+
레이저 세정 장비 CAPEX ($20K~200K 초기 부담) | 비용 하락 추세 지속 중 (중국산 세정 레이저 경쟁) | 자연 해소 중
IATF / 항공우주 AI 인증 부재 (AI 판단의 법적 책임 미정립) | ISO/IEC 42001 AI 경영시스템 + 산업별 표준화 참여 | 2~3년
R&D 전문 인력 부족 (레이저+AI 융합 인력 희소) | 대학 연구실 협력 + 핵심 인재 외부 채용 | 지속적 과제
36 / 38

## Slide 37
회사 관점 R&D 권고안: 4가지 액션 레벨
즉시 착수
• 이종금속 용접 통합 PoC
(세정 → ARM → AI 검사)
• DOE LLO 균일화 시뮬레이션
• 공통 데이터 파이프라인 구축
파일럿 확장 (6~18개월)
• AI 폐루프 제어 파일럿
(데이터 확보 후 단계 진입)
• 세정+텍스처링 양산 적용
• DOE LLO 현장 적용
중기 R&D (18~36개월)
• AI 플랫폼 v1.0 구축
• SLM 홀로그래픽 선행 연구
• 결합 공정 특허 3건 이상
(세정 × ARM × AI 통합)
하지 말 것
• SLM 대규모 즉시 투자
(소재 한계 미해결)
• AI 자율 마케팅 선행
(양산 사례 없음)
• 세 기술 독립 R&D팀 운영
(공통 기반 낭비)
37 / 38

## Slide 38
3가지 기술, 1개의 통합 전략
데이터가 해자(moat)다
01
공통 기반 먼저 → 전용 응용 나중
센서·데이터·광학 역량을 먼저 구축하면 AI / 빔 쉐이핑 / 세정 응용 확장이 효율적이다
02
이종금속 용접 통합 라인으로 3가지 기술 동시 검증
세정(전처리) → ARM(용접) → AI(검사) 단일 라인 = 가장 높은 ROI 검증 경로
03
데이터 축적 = 선발주자 우위 + 중국 경쟁 대비 차별화
공정 데이터를 먼저 모은 기업이 AI 모델 성능에서 앞서고, 소프트웨어/노하우 기반 차별화가 가능하다
CTA: Phase 1 공통 기반 구축 착수 승인 요청 — 센서 인프라 + 데이터 파이프라인 + ARM 평가